## Slide 1
«Технология закрытия
на забое»

## Slide 2
Комплекс закрытия забоя скважины
2
8сут
0,5сут!
30сут
Обратный клапан
Манометр
Пакер
ШГН
Принцип работы:
Закрытие клапана происходит размещением столба воды в затрубном пространстве с расчетом создаваемого давления заведомо большим, чем ожидаемое пластовое давление. Далее снимается КВД по манометру с точностью ±0,01 атм.
Сокращение времени ГДИС

## Slide 3
3
Обратный клапан
Манометр
Пакер
ЭЦН
Инструмент посадочный
Обратный клапан
Вариант спуска оборудования с ЭЦН
Комплекс закрытия забоя скважины
Защита пласта,
автономное размещение
Диаметр кожуха определяется типоразмером ЭЦН
Кожух

## Slide 4
4
Проблема низкой точности глубинного манометра
?
!
Точность ±1атм
Точность ±0,01атм
?
?
?

## Slide 5
5
Выводы и предложения:
Технология позволяет:
Существенно от 2-х до 10 раз сократить время исследования скважины за счет отсутствия послепритока в стволе скважины;
Повысить достоверность и качество полученной информации;
Не повышая недоборы по предприятию в целом возможно увеличение объема исследований, что позволяет обеспечить соблюдение законодательства в части проведения необходимого комплекса промысловых исследований;
Внедрение технологии на скважинах после проведения ГРП, позволяет получить дополнительную информацию: проводимость трещины, скин-фактор на стенке трещины и д.р., что при обычном КВД не возможно.
Дополнительные преимущества нашего оборудования:
Сохранение проницаемости ПЗП при глушении скважины;
Возможность глушения скважины заведомо большей плотностью жидкости;
- Возможно комплексирование с технологией защиты пласта;
Возможно использование в составе комплекса оборудования при внедрении технологии собственной разработки «Чистый забой после СКО».
Предлагаем подтвердить актуальность представленных решений и рассмотреть возможность рекомендации включения темы в программу ОПР.