|  | СТАНДАРТ |
| --- | --- |
| СОЗДАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ |

№ П1-01 С-009

ВЕРСИЯ 1.00

МОСКВА

2006

СОДЕРЖАНИЕ

вводные ПОЛОЖЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	3

ЦЕЛИ____	3

ЗАДАЧИ	3

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2. структура стандарта	9

3. методологические основы	10

3.1. СОЗДАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	10

3.2. ЭКСПЕРТИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	19

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ	23

4.1. СОЗДАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	23

4.2. ИТОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	25

5. приложения	29

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ОТЧЕТУ ПО ПОСТРОЕНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ	30

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. журнал геологической модели	40

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АКТ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ЭКСПЕРТИЗУ	41

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ	42

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	45

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОТЧЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ	47

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ	48

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. АКТ О ПОЭТАПНОМ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ	49

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. РЕГИСТАРЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	50

ПРИЛОЖЕНИЕ (ВРЕМЕННОЕ). ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ НА СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ	51

# вводные ПОЛОЖЕНИЯ

## ВВЕДЕНИЕ

№ П1-01 С-009 СТАНДАРТ КОМПАНИИ «ПО СОЗДАНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»  (далее СТАНДАРТ) разработан в соответствии с основными методологическими подходами, принципами и правилами, регламентированными:

- регламентным документом МПР Российской Федерации РД 153-39-007-96 «Регламент по составлению проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений»;

- отраслевым регламентным документом МПР Российской Федерации РД 153-39.0-047-00 «Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений»;

- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по состоянию на 01.01.2006г, ФЗ от 23.08.1996г. №127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (ст.14)

## ЦЕЛИ____

СТАНДАРТ разработан с целью интеграции единых правил организации и проведения работ по созданию и экспертизе геологических моделей.

## ЗАДАЧИ

СТАНДАРТ призван обеспечить:

- оптимальную структуру взаимодействия структурных подразделений Компании, Дочерних обществ и Подрядчиков при контроле, согласовании и передаче результатов выполняемых работ по созданию и экспертизе геологических моделей;

- единство принципов, требований и критериев оценки к создаваемым геологическим моделям;

- единство принципов и  требований к оформлению отчетной документации и результатов геологического моделирования;

- снижение затрат на доработку моделей и отчетности после проведенных экспертиз геологических моделей из-за отсутствия четких  требований к отчетной документации;

- своевременность представления результатов создания геологических моделей на экспертизу;

- единообразие и согласованность применяемых форматов:

отчетных данных и результатов создания геологических моделей, представляемых на экспертизу;

экспертных заключений;

- снижение затрат на выполнение повторных экспертиз геологических моделей из-за отсутствия четких критериев приемки;

- основу для подтверждения обоснованности и объективности проектно-технологической документации, представляемой на ЦКР Роснедра, ТО ЦКР, ЦКЗ, ГКЗ.

## область действия

Требования и положения настоящего СТАНДАРТА распространяются на структурные подразделения Компании и ДО, занимающихся созданием и экспертизой геологических моделей нефтяных и газонефтяных  месторождений, а также на Подрядчиков, оказывающих услуги по созданию геологических моделей на основании заключенных договоров с ДО и/или Компанией.

Организационно-распорядительные документы Компании не должны противоречить настоящему СТАНДАРТУ.

## период действия и порядок внесения изменений

Настоящий СТАНДАРТ вводится в действие с 4 сентября 2006 года согласно Приказу ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в СТАНДАРТ вносятся на основании Приказа (Распоряжения) ОАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в СТАНДАРТ являются: Корпоративный научно-технический центр Компании, Структурные подразделения Компании, затронутые рассматриваемым бизнес-процессом, а также ДО по согласованию с КНТЦ Компании.

Ответственность за поддержание настоящего документа в актуальном состоянии возлагается на Директора по науке ОАО «НК «Роснефть».

# ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Апс – относительная амплитуда величины потенциала собственной поляризации

Кг – коэффициент газонасыщенности

Кн – коэффициент нефтенасыщенности

Кно – коэффициент остаточной нефтенасыщенности

Кh –произведение проницаемости и эффективной толщины

Кп – коэффициент пористости

Кп_ср_взв – средневзвешенное значение коэффициента пористости коллектора

Кп_ср_взв_газ – средневзвешенное значение коэффициента пористости газонасыщенного коллектора

Кп_ср_взв_неф – средневзвешенное значение коэффициента пористости нефтенасыщенного коллектора

Кпр – проницаемость

Кпр_ср_взв – средневзвешенное значение проницаемости коллектора

Кпр_ср_ввз_газ – средневзвешенное значение проницаемости газонасыщенного коллектора

Кпр_ср_взв_неф – средневзвешенное значение проницаемости нефтенасыщенного коллектора

hобщ – общая мощность пласта коллектора

hэф – эффективная мощность коллектора

hэф_газ – эффективная мощность газонасыщенного коллектора

hэф_неф – эффективная мощность нефтенасыщенного коллектора

Rп – удельное сопротивление породы

ВНЗ – водонефтяная зона

ГДИ – гидродинамические исследования скважин

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – исходный технический документ для проведения работ по геологическому моделированию месторождений устанавливающий требования к содержанию, объемам и срокам выполнения работ

ГИС – геофизические исследования скважин

ГКЗ – Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов Российской Федерации

ГНЗ –  газонефтяная зона

ГСР – геолого-статистический разрез

ДГРЛРМ – Департамент геологоразведочных работ, лицензирования и разработки месторождений

ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ – геологическая модель, отражающая  смену последовательных состояний моделируемой системы. В результате один, наиболее достоверный с геологической точки зрения, вариант модели и соответствующая ему оценка запасов углеводородов на данной стадии геологической изученности месторождения

ЖУРНАЛ МОДЕЛИ – совокупность табличных форм и записей, отражающая информацию об основных этапах создания, сопровождения модели и используемых при этом данных, включая все случаи корректировки и внесения изменений в модель и используемые исходные данные. Заполняется специалистом, выполняющим работы по построению и сопровождению модели

ЗАКАЗЧИК – Компания или ДО, инициировавшие проведение работ по созданию геологических моделей

КНИПИ – корпоративная научно-исследовательская проектная организация (институт) ОАО «НК «РН»

КНТЦ – Корпоративный научно-технический центр ОАО «НК «РН»

КОМПАНИЯ – ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества независимо от организационно-правовой формы

ДО – дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» независимо от организационно-правовой формы

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ (КМ) – модель, отражающая характеристику резервуаров, особенности которых обусловлены историей геологического развития региона и происходивших в нем процессов осадконакопления. Модель носит качественный характер. Вид представления – схемы, блок-диаграммы, чертежи

ЛИТОФАЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ (ФАЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ) – модель пространственного распределения фациальных зон

ЛИТОФАЦИЯ – отложения, сформировавшиеся в одинаковых физико-географических условиях осадконакопления

МОГТ – метод общей глубинной точки

МОВ – метод отраженных волн

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ – совокупность работ по созданию геологической модели месторождения на основании имеющихся данных с использованием установленных требованиями Компании программных продуктов и информационно-справочных ресурсов

НТР (НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ) – работы, выполняемые по заказу Департаментов аппарата управления и ДО ОАО «НК «РН» и включающие подготовку проектно-технологической документации на разработку месторождений, подсчет запасов, ТЭО КИН, выполнение научных исследований и инжиниринговых услуг

НТС – Научно-технический совет

ПОДРЯДЧИК – КНИПИ или сторонняя организация, оказывающая услуги, по договорам с ДО или  Компанией

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (ПДГТМ) – объемная имитация месторождения, хранящаяся в памяти компьютера в виде многомерного объекта, позволяющая исследовать и прогнозировать процессы, происходящие при разработке в объеме резервуара, уточняющаяся на основе новых данных на протяжении всего периода эксплуатации месторождения

ПТД – проектно-технологическая документация

РЕМАСШТАБИРОВАНИЕ – процесс изменения масштаба ячеек сетки модели с осреднением их свойств

Седиментологическая модель – модель фаций, связанных общими процессами осадконакопления

СМД – Система мониторинга добычи нефти и попутного нефтяного газа

СТК – Стандарт Компании

СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ – геологическая модель, учитывающая случайный фактор. В результате - большой набор моделей, отражающих различные реализации распределения коллекторов и их свойств в объеме резервуара, и вероятностные кривые величин запасов углеводородов

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОМПАНИИ – Департамент, Управление

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПДГТМ – отработанная последовательность выполнения этапов работ по построению модели и их взаимная согласованность, основанная на имеющихся программных и технических средствах, научном и производственным опыте исполнителей, отвечающая требованиям руководящих документов по проектированию разработки месторождений

ТО ЦКР – Территориальное отделение Центральной комиссии по разработке нефтяных и газонефтяных месторождений

ТЭО КИН – Технико-экономическое обоснование коэффициента извлечения нефти

УГГ – Управление геологии и геофизики КНТЦ

УТР – Управление технологий разработки КНТЦ

ФЕС – Фильтрационно-емкостные свойства

ФЛЮИДНЫЙ КОНТАКТ: ГНК – газонефтяной контакт; ГВК – газоводяной контакт; ВНК – водонефтяной контакт

ЦИФРОВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГМ) – представление продуктивных пластов и вмещающей их геологической среды в виде набора цифровых карт (двухмерных сеток) или трехмерной сетки:

- пространственное положение в объеме резервуара коллекторов и разделяющих их непроницаемых (слабопроницаемых) прослоев;

- пространственное положение стратиграфических границ продуктивных пластов (седиментационных циклов);

- пространственное положение литологических границ в пределах пластов, тектонических нарушений и амплитуд их смещений;

- идентификаторы циклов, объектов, границ (пластов, пачек, пропластков);

- средние значения в ячейках сетки фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), позволяющих рассчитать начальные и текущие запасы углеводородов;

- пространственное положение начальных и текущих флюидных контактов;

- пространственные координаты скважин (пластопересечения, альтитуды, координаты устьев, данные инклинометрии)

Цифровая фильтрационная (гидродинамическая) модель (ФМ) – совокупность представления объекта в виде двухмерной или трехмерной сетки ячеек, каждая из которых характеризуется набором идентификаторов и параметров геологической модели, дополнительно включая: фильтрационные параметры и данные по скважинам, охватывающие весь период разработки объекта

ЦКЗ – Центральная комиссия по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов Российской Федерации

ЦКР Роснедра – Центральная комиссия по разработке нефтяных и газонефтяных месторождений Министерства природных ресурсов Российской Федерации

ЧНЗ – чисто нефтяная зона

ЭС – Экспертная служба.

# структура СТАНДАРТА

Рис. 1. Структура Стандарта Компании

1. Раздел «ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» включает: введение, цели, задачи, область действия, период действия документа и порядок внесения в него изменений. Содержит основную вводную информацию о документе.

2. Раздел «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» включает основной понятийный аппарат, используемый в документе.

3. Раздел «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» описывает основы, принципы, требования и правила организации и проведения работ по созданию и экспертизе геологических моделей.

4. Раздел «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ» содержит описание основных процедур, определяющих порядок взаимодействия должностных лиц и/или структурных подразделений Компании, ДО, Подрядчиков при организации и проведении работ по созданию и экспертизе геологических моделей.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ К СТАНДАРТУ

Приложения являются неотъемлемой частью данного СТАНДАРТА и включают:

- Приложение 1. Основные таблицы, прилагаемые к отчету;

- Приложение 2. Журнал геологической модели;

- Приложение 3. Акт передачи результатов геологического моделирования  на экспертизу;

- Приложение 4. Перечень данных, необходимых к представлению для проведения экспертизы геологической модели;

- Приложение 5. Экспертное заключение по созданию геологической модели;

- Приложение 6. Отчет об устранении замечаний;

- Приложение 7. Акт сдачи-приемки работ;

- Приложение 8. Акт о поэтапном выполнении работ по созданию геологической модели.

# методологические основы

## 3.1. СОЗДАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Главная цель проведения геологического моделирования – определение оптимальных условий, необходимых для максимизации экономически выгодного извлечения углеводородов при разумном управлении месторождением.

Геологическое моделирование является одним из этапов создания геолого-технологической модели, который  позволяет решить следующие задачи:

- Планирование и оптимизация ГРР;

- Подсчет запасов с предоставлением их в ГКЗ;

- Планирование и оптимизация ГТМ;

- Планирование и мониторинг эксплуатационного бурения;

- Оптимизация разработки.

Геологическая модель строится в рамках составления проектной технологической документации на основании отдельного Геологического задания.

Организация разработки, согласования и утверждения Геологического задания описаны в Стандарте Компании № П4-02 С-005 «О порядке разработки Геологического задания на построение геологических моделей».

Общие положения и порядок организации выполнения, контроля и анализа проектной технологической документации описаны Стандартом компании № П4-02 С-003 «О порядке управления научно- технологическими работами».

Построение геологической модели осуществляется Подрядчиком.

Если месторождение является стратегически важным, руководство Компании может назначить УГГ исполнителем по созданию геологической модели.

Построенная геологическая модель передается в виде, допускающем инсталляцию и повторное создание модели, без привлечения внешних по отношению к модели данных, а также проведение экспертизы специалистами Компании.

Программные продукты, применяемые для построения ГМ, должны соответствовать Геологическому заданию.

### 3.1.1. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Для создания геологической модели необходимы следующие данные в электронном виде:

Информация по скважинам:

- координаты устьев;

- альтитуды;

- инклинометрия;

- исходный каротаж ГИС;

- интервалы и результаты испытаний и опробований;

- данные лабораторных исследований и описание керна.

Сейсмическая информация:

структурно-тектоническая модель:

- структурные поверхности по опорным горизонтам;

- разрывные нарушения;

- ФЕС в межскважинном пространстве, полученные по результатам атрибутного анализа с коэффициентом  корреляции более 0.7.

Данные интерпретации ГИС:

- структурные отметки по объектам моделирования;

- послойная интерпретация по объектам моделирования;

- петрофизические зависимости для определения ФЕС коллекторов;

- граничные значения ФЕС;

- модель переходной зоны или J-функция;

- абсолютные отметки ГНК, ГВК, ВНК.

### 3.1.2. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Рис. 2. Этапы создания геологической модели

ЭТАП 1

СОЗДАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

В концептуальной модели учитываются следующие параметры неоднородностей резервуаров:

- Положение в пространстве и взаимоотношение основных нефтегазоносных горизонтов этажа и характеристику их границ;

- Концептуальную литолого-фациальную модель нефте- газонасыщенных резервуаров и их параметры (ориентацию и размеры песчаных/глинистых тел, минералогию, гранулометрию и т.д.);

- Постседиментационные изменения коллектора, их влияние на первичные свойства и предполагаемые масштабы распространения;

- Анизотропные свойства пород; характеристику трещиноватости резервуара; характеристику разрывной тектоники.

- Прогноз типов ловушек и модель возможной насыщенности.

Построение концептуальной модели включает следующие виды работ:

- интерпретацию данных сейсморазведки 2Д и 3Д, включающую привязку отражающих горизонтов, корреляцию, построение временных поверхностей, выделение разрывных нарушений, перевод в глубину с использованием данных по скважинам, данных ВСП и сейсмокаротажа (согласно методическим указаниям по интерпретации данных сейсморазведки);

- межскважинная корреляция на основе привязки данных ГИС к  сейсмическим горизонтам;

- интерпретацию данных ГИС: выделение различных фаций и фациальных зон с представленными четкими критериями их выделения и выведенными петрофизическими зависимостями для каждого типа пород (согласно методическим указаниям по интерпретации данных ГИС);

- сейсмофациальный, электрофациальный анализ, седиментологическое описание керна;

- изучение возрастных аналогов  и сходных по геологическому строению месторождений.

ЭТАП 2

ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Объемная цифровая геологическая модель формируется на основе концептуальной модели месторождения.

Построение структурно-тектонической модели включает в себя компьютерную реализацию стратиграфических горизонтов, несогласий, выклиниваний, разрывных нарушений.

На основе этих данных строится трехмерная сетка, учитывающая особенности залегания пластов и модель разрывных нарушений.

Выбор размерности модели по латерали соотносится с плотностью данных по сейсморазведке  и скважинам.

Выбор размерности сетки по вертикали соотносится с шагом интерпретации данных ГИС, а также на основе анализа геолого-статистических разрезов с целью учета всех неоднородностей разреза.

Построение параметрической модели включает в себя распределение литолого-фациальных типов и ФЕС.

На каждом этапе построения параметрической модели используется вариограммный анализ, с помощью которого осуществляется определение вертикальных и горизонтальных неоднородностей разреза. В качестве вводных параметров при моделировании используются результаты аппроксимации экспериментальных вариограмм теоретическим зависимостям.

При моделировании литолого-фациальных зон производится распределение литотипов и фаций на основе созданной концептуальной модели. Далее распределение свойств ведется внутри каждой фациальной зоны.

В зависимости от решаемых задач для распределения фаций, фациальных зон, литотипов, свойств возможно  использование детерминированных либо стохастических алгоритмов. В каждом случае необходимо четкое обоснование их использования.

Детерминированные алгоритмы предназначены для осредненной оценки, подходящей для подсчета запасов, но не для гидродинамического моделирования. Для построения детерминированных моделей необходимо большое количество данных и большая точность определения коллекторских свойств пород.

В отсутствие достаточного количества данных по скважинам целесообразно использовать стохастические алгоритмы, позволяющие отразить основные неоднородности в пласте при наличии сведений о закономерностях распределения ФЕС в объеме резервуара, при этом возможны необоснованные резкие изменения значений в области отсутствия скважинного контроля. При построении модели проницаемости необходимо использовать  комплекс данных, включающий  результаты лабораторных исследований керна, ГДИС, ГИС, добычи.

Моделирование насыщенности необходимо проводить с привлечением данных капиллярометрии (для терригенных коллекторов), что позволяет отразить в модели переходную водонефтяную зону для каждого фациального или литологического типа пород.

Оценка качества параметрической модели осуществляется на основании:

- карт эффективных толщин, эффективной емкости и проницаемости, полученных из 3D модели;

- сравнения гистограмм распределения параметров по модели, по скважинам и по ремасштабированным до размера ячейки скважинным данным по каждой фации; гистограммы распределения не должны изменяться;

- сравнения запасов по модели (объем коллектора, поровый объем, нефтенасыщенный объем) с запасами, полученными детерминистическими методами на основании осредненных значений по пластам;

- визуального анализа вертикальных и горизонтальных срезов моделей, проходящих через скважины и  соответствия значений в модели и по скважинам.

В случае использования стохастических алгоритмов, возможно получение набора равновероятностных реализаций. На основании этой совокупности моделей строятся вероятностные кривые величин запасов углеводородов. Выбор моделей осуществляется по критериям пессимистического, наиболее вероятного и оптимистического вариантов (P10, P50, P90). Контроль качества и выбор модели осуществляется с использованием метода «трубок тока» и других способов.

ЭТАП 3

РЕМАСШТАБИРОВАНИЕ

Ремасштабирование геологической модели для целей гидродинамического моделирования производится с целью сохранения всех вертикальных и горизонтальных неоднородностей пласта.

Для ремасштабирования слоев по вертикали  используются геолого-статистические разрезы песчанистости, пористости и проницаемости в соответствии с построенной геологической моделью.

При отражении латеральных неоднородностей возможно использование нерегулярных сеток.

В более сложном случае используются единицы потока (гидродинамически связанные объемы пород со сходными ФЕС), ремасштабирование производится отдельно в каждой единице потока, с использованием графиков Лоренца и других методов.

Контроль качества ремасштабированной модели производится в соответствии с п.3.2.

ЭТАП 4

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

При передаче геологической модели для создания гидродинамической модели должна осуществляться совместная работа геолога и гидродинамика.

После предварительной адаптации геологической модели,  проводится корректировка геологической модели, обязательными параметрами которой являются проницаемость и нефтегазонасыщенность.

На каждом этапе построения геологической модели осуществляется строгий контроль качества, в случае необходимости с возвращением к предыдущему этапу для корректировки.

При создании геологической модели в обязательном порядке заполняется Журнал геологической модели по форме, установленной в Приложении 2

### 3.1.3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Отчетная документация состоит из трех частей:

- текстовая часть – отчет по созданию геологической модели;

- табличная информация;

- графический материал.

Перечень, наименование и содержание глав отчета соответствует Регламенту по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39.0-047-00, утвержденному в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации.

1. Текстовая часть отчета по построению геологической модели содержит следующие основные главы:

- Реферат;

- Введение;

- Геологическое задание;

- Характеристика месторождения:

- Общие сведения;

- Геолого-геофизическая изученность;

- Тектоника;

- Геологическое строение района работ и месторождения;

- Нефтегазоносность;

- Гидрогеологические и геокриологические условия;

- Характеристика ФЕС и толщин пластов;

- Физико-химические свойства пластовых флюидов;

- Результаты испытаний и гидродинамических исследований скважин;

- Запасы углеводородов;

- Краткие сведения о текущем состоянии разработки.

- Цифровая геологическая модель:

- Исходные данные для построения цифровой геологической модели:

- Методика и результаты обработки и интерпретации сейсмических данных;

- Методика и результаты интерпретации данных керна и ГИС;

- Методика и результаты детальной корреляции продуктивных пластов;

- Обоснование выбора объектов и моделей залежей.

- Построение цифровых геологических моделей:

- Построение структурно-тектонической модели;

- Обоснование параметров сетки модели;

- Построение литолого-фациальной модели и распределения ФЕС;

- Построение модели насыщения пласта флюидами;

- Контроль качества модели.

- Заключение

Текст отчета и таблицы подписываются авторами.

2. Табличная информация включает исходные данные и результаты расчетов на ЭВМ. Материалы должны содержать все данные, необходимые для проведения проверки результатов  моделирования обычными экспертными методами.

Шаблоны основных таблиц отчетной документации см. (Приложение 1);.

3. Графический материал должен быть выполнен в общепринятых условных обозначениях.

Базовые составные части графического материала:

1. Схема расположения месторождения на местности с указанием основных водных артерий, населенных пунктов, транспортных и нефтегазопроводных коммуникаций.

2. Сводный геолого-геофизический разрез.

3. Структурные карты по отражающим горизонтам.

4. Карты атрибутов по отражающим горизонтам.

5. Структурные карты по кровле и подошве продуктивных пластов.

6. Структурные карты по кровле и подошве коллектора продуктивных пластов.

7. Схематические геологические профили продуктивных отложений по линиям скважин.

8. Корреляционные схемы по линиям геологических профилей.

9. Карты эффективных толщин коллекторов.

10. Карты эффективных нефтенасыщенных и газонасыщенных толщин.

11. Карты пористости, проницаемости коллектора.

12. Карты пористости, проницаемости по нефтенасыщенной и газонасыщенной частям коллектора.

13. Карты коэффициента нефтенасыщенности, газонасыщенности.

14. Карты Kh.

15. Суммарные карты по пп.10-13 в случае многопластовых месторождений.

16. Сейсмогеологические профили по линии скважин

17. Карты (сетки) распространения продуктивных пластов с размещенными на них проектными и пробуренными нефтяными и нагнетательными скважинами и сводные схемы размещения скважин по месторождению с контурами нефтегазоносности продуктивных пластов.

Дополнительно в графический материал могут быть включены:

- Карты изохрон по отражающим горизонтам.

- Карты средних скоростей.

- Карты интервальных толщин.

Если графический материал выполнен в виде приложения, то на каждом чертеже необходимо указать его название и номер; числовой и линейный масштабы; ориентировку по сторонам света; наименование организаций, производивших разведку и разработку месторождения; должности и фамилии сотрудников, составивших и утвердивших  чертеж, а также их подпись.

Порядок обращения, хранения и раскрытия информации о геологических моделях осуществляется в строгом соответствии с Инструкцией по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «НК «Роснефть», введенной в действие приказом Компании от 6 декабря 2004 г. № 147.

## 3.2.	ЭКСПЕРТИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Экспертиза геологических моделей проводится специалистами УГГ КНТЦ Компании  для подготовки проектно-технологической документации на разработку месторождений и является одним из основных инструментов контроля качества построения геологических моделей. Выборочно, для крупных и стратегически важных проектов дополнительную экспертизу выполняет ЭС с привлечением специалистов структурных подразделений Компании и ДО.

Экспертиза геологических моделей проводится:

- для цифровых геологических моделей, созданных впервые;

- для геологических моделей на всех стадиях геологоразведочных работ  и разработки месторождения.

Основной целью экспертизы является оценка надежности и достоверности созданной геологической модели в рамках имеющегося количества и качества исходной информации, возможности ее использования в режиме постоянно действующей модели для регулирования разработки.

Объектами экспертизы являются:

- геологическая модель;

- сопроводительная документация по построенной геологической модели

Подрядчик в обязательном порядке должен предоставить на экспертизу в КНТЦ:

- Геологическую модель:

- в виде базы данных (проекта) программного продукта линейки Компании, в котором проводилось моделирование, с  ее полным описанием;

- в форматах, допускающих инсталляцию в программные продукты линейки Компании;

- Краткий информационный отчет о выполненных работах по построению модели.

Экспертиза геологических моделей включает выполнение следующих процедур:

Контроль наличия представленной на экспертизу геологической модели и сопроводительной документации и соответствия требованиям Компании и условиям Геологического задания:

- отчета;

- журнала модели;

- табличной информации;

- Акта передачи геологической модели и исходных данных на экспертизу (Приложение 3);

- Акта сдачи-приемки выполненных работ по созданию геологических моделей (в случае, если Заказчиком работ является Компания).

- Требования к составу, формату и принятому в Компании порядку оформления отчетной сопроводительной документации, а также форматам представления геологических моделей приведены в п.3.1.3

Перечень данных, необходимых для представления на экспертизу геологической модели, приведен в Приложении 4

- Предварительное ознакомление с объектом моделирования: представленной графической, табличной и текстовой информацией;

- Оценка концептуальной модели: проверка правильности определения условий осадконакопления и вторичных преобразований пород;

- Оценка структурных построений: проверка межскважинной корреляции, структурных карт, карт флюидных контактов, контуров флюидных контактов, и структурно-тектонической модели;

- Оценка параметрических построений: оценка соответствия литофациальной и концептуальной моделей; проверка соответствия распределения литофаций по модели и данным ГСР; сравнение распределения параметров пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности по модели и данным по скважинам; оценка правильности выбора направления анизотропии распределения параметров;

- Оценка соответствия начальных геологических запасов: сравнение геологических запасов по модели с запасами представленными в сопроводительной документации;

- Оценка соответствия геологической модели и ремасштабированной модели: проверка распределения литологии, параметров пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности и сравнение с распределением по литологической модели и данным по скважинам; проверка правильности выбора размеров гидродинамической сетки; сравнение запасов по геологической и ремасштабированной моделям, данная процедура проводится с привлечением специалистов по созданию гидродинамических моделей месторождений УТР КНТЦ.

Геологическая модель и соответствующая  сопроводительная документация представляются Подрядчиком на экспертизу в УГГ КНТЦ Компании в бумажном (оригиналы) и электроном видах в сроки, установленные Геологическим заданием к Договору (Стандарт Компании №П4-02 С-005 «О порядке разработки геологического задания на построение геологических моделей») и «Графиком разработки и представления ПТД» (Стандарт Компании №П4-02 С-003 «О порядке управления научно-технологическими работами») не менее чем за 30 рабочих дней до установленной Графиком даты проведения общекорпоративного НТС по защите и приемке составленной Подрядчиком ПТД.

Факт передачи геологической модели и соответствующей отчетной сопроводительной документации от Подрядчика в УГГ КНТЦ оформляется Актом (Приложение 3) в двух экземплярах.

Срок проведения экспертизы геологической модели, переданной Подрядчиком в УГГ КНТЦ Компании, составляет не более 10 рабочих дней с момента ее официального представления.

Экспертиза геологической модели проводится специалистом УГГ, назначенным распоряжением Заместителя начальника УГГ по геологии в качестве ответственного за проведение данной работы в соответствии с «Графиком разработки и представления ПТД». При необходимости, к экспертизе привлекаются специалисты ЭС и другие специалисты КНТЦ.

Основными критериями приемки геологических моделей служат:

- соответствие структурных карт сейсмическим горизонтам;

- соответствие карт флюидных контактов соответствующим абсолютным отметкам в скважинах, допустимая погрешность – не более 0.4 м;

- отсутствие пересечений между структурными картами;

- соответствие контуров картам флюидных контактов;

- соответствие трехмерной цифровой и концептуальной моделей;

- соответствие значений параметров модели данным по скважинам (допускается расхождение до 3 % – в относительных процентах);

- соответствие гистограмм распределений свойств по модели и данным по скважинам в пределах литофациальных зон;

- соответствие минимальных, максимальных и средневзвешенных значений параметров по модели и скважинным данным;

- отсутствие в кубах параметров ячеек со значениями в коллекторах ниже и выше критического;

- отсутствие в кубе нефтегазонасыщенности:

- ниже уровня ВНК (ГВК) – ячеек со значением выше критического;

- выше уровня ВНК (ГВК) – ячеек со значениями ниже критического;

- отсутствие необоснованных аномальных зон и резких изменений значений параметров в соседних ячейках сетки;

- отсутствие необоснованно завышенных/заниженных значений параметров вокруг скважин, вызванных некорректным применением интерполяционных алгоритмов;

- соответствие проницаемости данным исследований керна, ГДИ и добычи;

- соответствие запасов по модели и  утвержденных ГКЗ;

- соответствие геологической и ремасштабированной моделей;

- другие критерии в случае необходимости.

По результатам проведения экспертизы геологической модели составляется Экспертное заключение по форме Приложения 5.

Экспертное заключение составляется в четырех (при необходимости пяти)  экземплярах, по одному экземпляру – Заказчику, Подрядчику, УТР КНТЦ, УГГ КНТЦ, (при необходимости ЭС) и подписывается ответственным исполнителем,  а также Заместителем начальника УГГ по геологии (при необходимости руководителем ЭС).

В случае выявленных недостатков геологической модели составляется Экспертное заключение с указанием, сроков их устранения и повторного представления на экспертизу, и затем направляется Подрядчику и Заказчику работ. При повторном представлении геологической модели на экспертизу в УГГ КНТЦ Подрядчик в составе комплекта сопроводительной документации направляет также Отчет об устранении замечаний в соответствии с Экспертным заключением (Приложение 6).

Также УГГ оформляет Акт сдачи-приемки работ по созданию геологической модели (Приложение 7), который с Экспертным заключением и необходимыми материалами направляется в УТР КНТЦ Компании для проведения экспертизы гидродинамической модели месторождения.

По требованию специалистов КНТЦ экспертиза может проводиться поэтапно, в соответствии с п.3.1 и Календарным планом.

Поэтапная экспертиза выполняется на каждой стадии построения геологической модели:

- по каждому этапу в цифровом виде предоставляются основные результаты работ;

- проводится рабочее совещание с просмотром результатов в программном пакете интерпретации и моделирования  (место проведения  совещания определяет КНТЦ);

- Исполнитель обязан устранить в срок замечания, указанные  в акте о поэтапном выполнении работ (Приложение 8);

- Исполнитель приступает к следующему этапу после подписания акта о поэтапном выполнении работ (Приложение8).

Акты о поэтапном  выполнении работ являются основанием для итогового экспертного заключения.

Если Заказчиком работ по созданию геологической модели является Компания,  УГГ КНТЦ оформляет Акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу Календарного плана соответствующего Договора между Подрядчиком и Компанией. Акт сдачи-приемки работ оформляется в соответствии с требованиями Стандарта Компании  №П4-02 С-001 Р-001 «Положение о взаимодействии при заключении и исполнении договоров на выполнение научно-технологических работ ОАО «НК «РН»» и после подписания в УГГ КНТЦ направляется на утверждение Вице-президенту Компании.

Геологическая модель, соответствующая  документация  и исходные данные, заносятся в Банк геологических моделей Компании – постоянно обновляемый информационный ресурс.

Бумажные экземпляры Экспертных заключений и соответствующая отчетная документация, хранятся в УГГ КНТЦ один год с последующей передачей в архив Компании.

# ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

## 4.1	СОЗДАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Таблица 1

Создание геологических моделей

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Исполнитель | состав работ | результат работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сбор необходимых исходных данных для построения геологической модели | В зависимости от срока, установленного в ГЗ | Подрядчик | Предоставление необходимых исходных данных по интересующему месторождению заказчиком (состав исходных данных установлен в п. 3.1.1 ). Исходные данные анализируются Исполнителем на достаточность. Если данных недостаточно для построения модели, формируется запрос в ДО | Исходные данные |
|  | Запрос в ДО недостающих исходных данных | Согласно ГЗ | Подрядчик | В случае необходимости в ДО направляется официальный запрос с перечнем недостающих исходных данных | Служебная записка |
|  | Сбор исходных данных для построения геологической модели по запросу | Не более 10 раб. дней с даты получения запроса | ДО | В соответствии с запросом, в установленные сроки ДО осуществляет подбор данных и передачу их Подрядчику | Исходные данные |
|  | Построение геологической модели и формирование отчетной документации | Согласно ГЗ | Подрядчик | На основании исходных данных строится геологическая модель (согласно п. 3.1.2 настоящего Стандарта) и формируется отчетная документация (согласно п. 3.1.3 настоящего Стандарта) | Геологическая модель и отчетная документация |
|  | Представление геологической модели и отчетной документации на экспертизу в УГГ | Согласно ГЗ Не менее, чем за 30 рабочих дней до установленной даты проведения общекорпоративного НТС по защите и приемке разработанной Подрядчиком ПТД «Графиком разработки и представления ПТД» (Стандарт Компании № П 4-02 С-003 «О порядке управления НТР») | Подрядчик | Согласно п.3.2 | Геологическая модель и соответствующая документация. Журнал геологической модели. Акт передачи геологической модели и исходных данных на экспертизу (Приложение3) |
|  | Передача результатов ремасштабирования геологической модели на гидродинамическое моделирование | Согласно ГЗ | Подрядчик | Данные передаются на гидродинамическое моделирование | Исходные данные для гидродинамического моделирования (Кубы свойств, сетка), Акт сдачи-приемки выполненных работ по созданию геологической модели (Приложение7) |
|  | Передача геологической модели и отчетной документации Заказчику | Согласно ГЗ | Подрядчик | В соответствии с договорными обязательствами и ГЗ Заказчику передаются геологическая модель и соответствующая документация | Геологическая модель и соответствующая документация, Акт сдачи-приемки работ (в соответствии со Стандартом Компании № П 4-02 С-001 «Положение о взаимодействии при заключении и исполнении договоров на выполнение научно- технологических работ ОАО «НК «РН») |

## ИТОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Таблица 2

Итоговая экспертиза геологических моделей

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Сроки исполнения | Исполнитель | СОСТАВ РАБОТ | РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Представление геологической модели и соответствующей документации на экспертизу в УГГ КНТЦ | В соответствии с ГЗ, не менее чем за 30 рабочих дней до установленной «Графиком разработки и представления ПТД» даты проведения общекорпоративного НТС по защите и приемке разработанной Подрядчиком ПТД | Подрядчик | Подрядчик представляет в УГГ КНТЦ Компании геологическую модель и соответствующую документацию для проведения экспертизы адекватности и достоверности созданной модели. Геологическая модель и соответствующая документация предоставляются в составе, объеме и форматах, предусмотренных условиями Геологического задания, п.3.2, а также Приложением 4. | Геологическая модель; Отчет; Журнал геологической модели; Табличные данные; Акт сдачи-приемки выполненных работ по созданию геологических моделей (в случае, если Заказчиком работ является Компания); Акт передачи геологической модели и исходных данных на экспертизу (Приложение3) (в соответствии с (Приложением 4 ) |
|  | Контроль наличия и соответствия геологической модели и соответствующей документации требованиям к составу, объему и формату | Не более 1 рабочего дня с момента официального представления геологической модели на экспертизу | УГГ КНТЦ | Ответственный исполнитель проводит контроль соответствия представленной на экспертизу геологической модели и соответствующей документации требованиям Компании и условиям ГЗ. В случае если представленная геологическая модель не соответствует установленным требованиям, ответственный исполнитель УГГ направляет Подрядчику и Заказчику работ Экспертное заключение о несоответствии представленных материалов требованиям Компании. Если представленная геологическая модель соответствует установленным требованиям, ответственный исполнитель УГГ переходит к проведению технической экспертизы геологической модели. | Экспертное заключение (Приложение 5) с соответствующими материалами |
|  | Техническая экспертиза геологической модели | Не более 7 рабочих дней с момента официального представления геологической модели на экспертизу | УГГ КНТЦ (при необходимости ЭС) | Ответственный исполнитель УГГ (при необходимости исполнитель ЭС) проводит экспертизу представленной геологической модели с точки зрения ее адекватности и достоверности на основании установленных требованиями настоящего СТАНДАРТА критериев приемки. Экспертиза геологической модели на этапе «Оценки соответствия геологической модели и ремасштабированной модели» проводится с привлечением специалистов по созданию гидродинамических моделей месторождений УТР | Предварительное Экспертное заключение |
|  | Составление Экспертного заключения | Не более 2 рабочих дней с момента проведения технической экспертизы представленной геологической модели | УГГ КНТЦ | На основании результатов проведенной технической экспертизы представленной геологической модели ответственный исполнительУГГ составляет в 4-х (при необходимости 5-ти) экземплярах Экспертное заключение по форме Приложения 5 | Экспертное заключение (Приложение 5) |
|  | Направление Экспертного заключения Подрядчику, Заказчику работ (при необходимости ЭС) | Не менее чем за 15 рабочих дней до установленной «Графиком разработки и представления ПТД» даты проведения общекорпоративного НТС по защите и приемке разработанной Исполнителем ПТД | УГГ КНТЦ | Ответственный исполнитель УГГ направляет сформированное Экспертное заключение Подрядчику, Заказчику работ (при необходимости ЭС) по одному экземпляру каждому. | Экспертное заключение (Приложение 5) |
|  | Устранение замечаний и доработка геологической модели | В соответствии со сроками, установленными в Экспертном заключении, в зависимости от сложности необходимых доработок, но не более 15 рабочих дней | Подрядчик | При получении отрицательного Экспертного заключения Подрядчик организует устранение замечаний и доработку геологической модели в сроки, установленные в Экспертном заключении. | Геологическая модель и соответствующая документация |
|  | Повторное представление геологической модели на экспертизу | В соответствии со сроками, установленными в Экспертном заключении, но не позднее, чем за 5 дней до установленной «Графиком разработки и представления ПТД» даты проведения общекорпоративного НТС по защите и приемке разработанной Подрядчиком ПТД | Подрядчик | После устранения замечаний и доработки геологической модели по замечаниям Экспертного заключения Подрядчик в сроки, установленные в Экспертном заключении, представляет геологическую модель и соответствующую отчетную сопроводительную документацию (включая Отчет об устранении замечаний) на повторную экспертизу в УГГ | Геологическая модель; Отчет; Журнал геологической модели; Табличные данные; Акт сдачи-приемки выполненных работ по геологическому моделированию Приложение 7 Отчет об устранении замечаний в соответствии с Экспертным заключением (Приложение 6) |
|  | Оформление Акта сдачи-приемки работ по этапу Календарного плана Договора. Направление оформленного Акта Вице-президенту Компании | В течение не более чем 2 рабочих дней с момента оформления положительного Экспертного заключения по представленной геологической модели | УГГ КНТЦ | Если Заказчиком работ по созданию геологических моделей является Компания, и при наличии положительного экспертного заключения по представленной на экспертизу геологической модели, УГГ КНТЦ Компании оформляет Акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу Календарного плана соответствующего Договора между Подрядчиком и Компанией и направляет его на утверждение Вице-президенту Компании. | Акт сдачи-приемки работ (в соответствии со Стандартом Компании №П4-02 С-001 Р-001 «Положение о взаимодействии при заключении и исполнении договоров на выполнение научно-технологических работ ОАО «НК «РН»») |
|  | Направление Экспертного заключения в УТР | Не менее чем за 15 рабочих дней до установленной «Графиком разработки и представления ПТД» даты проведения общекорпоративного НТС по защите и приемке разработанной Подрядчиком ПТД | УГГ КНТЦ | Если по результатам технической экспертизы представленной геологической модели дано положительное Экспертное заключение, УГГ оформляет Акт сдачи-приемки работ по созданию геологической модели и вместе с Экспертным заключением и необходимыми материалами передает его в УТР для дальнейшего проведения работ по оценке ПТД, разработанной Подрядчиком. | Экспертное заключение (Приложение 5) Акт сдачи-приемки работ по созданию геологической модели (Приложение 7) Необходимые отчетные материалы (по запросу УТР) |
|  | Пополнение Банка геологических моделей Компании | Не менее чем за 15 рабочих дней до установленной «Графиком разработки и представления ПТД» даты проведения общекорпоративного НТС по защите и приемке разработанной Подрядчиком ПТД | УГГ КНТЦ | Геологическая модель и соответствующие ей сопроводительная документация (включая все Экспертные заключения) и исходные данные, заносятся в постоянно обновляемый информационный ресурс - Банк геологических моделей Компании. | Банк геологических моделей Компании |

# приложения

Таблица 3

Перечень Приложений к Стандарту

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основные таблицы отчетной документации | Шаблоны основных таблиц отчетной документации по построению геологической модели (документ в формате Word) |
|  | Журнал геологической модели | Шаблон оформления Журнала геологической модели (документ в формате Word) |
|  | Акт передачи результатов геологического моделирования на экспертизу | Шаблон оформления Акта, подтверждающего факт передачи геологической модели и исходных данных от Подрядчика в УГГ КНТЦ. (документ в формате Word) |
|  | Перечень данных, необходимых для проведения экспертизы геологической модели | Перечень данных, которые должен представить Подрядчик для обеспечения возможности проведения экспертизы созданной им геологической модели, а также требуемые Компанией форматы представления этих данных. (документ в формате Word) |
|  | Экспертное заключение по геологической модели | Шаблон оформления экспертного заключения по геологической модели. (документ в формате Word) |
|  | Отчет об устранении замечаний | Шаблон оформления Отчета об устранении замечаний в соответствии с Экспертным заключением, направляемый Подрядчиком в составе комплекта сопроводительной отчетной документации в УГГ КНТЦ при повторном представлении геологической модели на экспертизу. (документ в формате Word) |
|  | Акт сдачи-приемки выполненных работ по созданию геологической модели | Шаблон оформления Акта сдачи-приемки выполненных работ по созданию геологической модели, передаваемого из УГГ КНТЦ в УТР КНТЦ в случае положительного экспертного заключения по геологической модели (документ в формате Word) |
|  | Акт о поэтапном выполнении работ по созданию геологической модели | Шаблон оформления Акта о поэтапном выполнении работ по созданию геологической модели (документ в формате Word) |
|  | Таблица регистрации изменений | Шаблон регистрации изменений к Стандарту (документ в формате Word) |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ОТЧЕТУ ПО ПОСТРОЕНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Таблица 1 к отчету по построению геологической модели

Паспорт месторождения

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Название месторождения |  |
| 2. | Место расположения |  |
| 3. | Недропользователь |  |
| 4. | № лицензии недропользователя |  |
| 5. | Организация-Исполнитель |  |
| 6. | № лицензии Исполнителя на выполнение проектных работ |  |
| 7. | Программные продукты, на которых выполнялось моделирование |  |
| 8. | Сроки выполнения работы |  |
| 9. | Год открытия месторождения |  |
| 10. | Год ввода месторождения в разработку |  |
| 11. | №№ протоколов утверждений запасов |  |
| 12. | №№ протоколов утвержденных проектных документов |  |
| 13. | Геологические запасы углеводородов, числящиеся на Государственном балансе, тыс. т |  |
| 14. | Извлекаемые запасы углеводородов, числящиеся на Государственном балансе, тыс. т |  |
| 15. | Объекты моделирования |  |
| 16. | Накопленная | нефти, млн. т |  |
|  | добыча | газа, млн. м. куб |  |
|  |  | воды, млн. т |  |

Таблица 2 к отчету по построению геологической модели

Сведения о геолого-геофизической изученности

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Число разведочных скважин, шт. | всего |  |
|  |  | в контуре нефтегазоносности |  |
| 2. | Число эксплуатационных скважин, шт. | всего |  |
|  |  | в контуре нефтегазоносности |  |
| 3. | Объем проходки с отбором керна в продуктивных пластах, м |  |
| 4. | Вынос керна из продуктивных пластов, м |  |
| 5. | Количество исследований керна, участвующих в построении модели, шт | пористости |  |
|  |  | проницаемости |  |
|  |  | водонасыщенности |  |
|  |  | остат. нефтенасыщенности |  |
|  |  | коэф. вытеснения |  |
|  |  | кривых ОФП |  |
| 6. | Количество проб нефти, шт | всего |  |
|  |  | в т.ч. глубинных |  |
| 7. | Объемы сейсморазведочных работ, пог. км/кв. км | МОВ и OГT 2D |  |
|  |  | ОГТ 3D |  |

Таблица 3 к отчету по построению геологической модели

Глубины залегания кровли стратиграфических подразделений в разведочных скважинах

| № СКВ. | СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ИНДЕКС | НАЗВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | ГЛУБИНА, М | АБСОЛЮТНАЯ ОТМЕТКА, М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 4 к отчету по построению геологической модели

Краткие сведения об объектах моделирования

| Пласт | Залежь | Тип залежи | Глубина залегания пласта в своде, м | Высотное положение, абс. отм, м | Размеры залежи, м | Пределы изменения эффективных толщин, м | Пределы изменения дебитов скважин, куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глубина | абс. отм. | ВНК | ГНК | ГВК | длина | ширина | высота | общих | нефтенасыщенных | по жидкости | по нефти |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 |

Таблица 5 к отчету по построению геологической модели

Химический состав и физические свойства пластовых вод

| Пласт | Число проб, шт | Плотность воды, г/куб. см | Вязкость, МПа ( с | Температура, град. С | Тип вод | Общая минерализация, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 6 к отчету по построению геологической модели

Характеристика толщин и неоднородности объекта моделирования

| Параметр | Показатели | Зоны пласта | Пласт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЧНЗ | ВНЗ | ГНЗ | В ЦЕЛОМ |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 |
| Общая толщина, м | Среднее |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Эффективная нефтенасыщенная толщина, м | Среднее |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Эффективная газонасыщенная толщина, м | Среднее |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Эффективная водонасыщенная толщина, м | Среднее |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Коэффициент песчанистости, д. ед. | Среднее |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Коэффициент расчлененности, | Среднее |  |  |  |  |
| д. ед. | Коэффициент вариации |  |  |  |  |
|  | Интервал | от |  |  |  |  |
|  | изменения | до |  |  |  |  |

Таблица 7 к отчету по построению геологической модели

Характеристика фильтрационно-емкостных свойств продуктивных пластов

| Метод определения | Показатели | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пористость, д. ед | Проницаемость, мД | Нефтенасы-щенность, д. ед | Водонасы-щенность, д. ед. |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| По керну | Количество образцов |  |  |  |  |
|  | Среднее |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| По ГИС | Количество пластопересечений |  |  |  |  |
|  | Среднее |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| По ГДИ | Количество исследований |  |  |  |  |
|  | Среднее |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |
|  | Интервал | от |  |  |  |  |
|  | изменения | до |  |  |  |  |

Таблица 8 к отчету по построению геологической модели

Свойства пластовой нефти

| Показатели | Пласт |
| --- | --- |
|  | Количество скважин, шт | Количество проб, шт | Среднее значение |
| 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Давление насыщения, МПа |  |  |  |
| Вязкость в пластовых условиях, МПа ( с |  |  |  |
| Вязкость в поверхностных условиях, МПа ( с |  |  |  |
| Газосодержание, куб. м/т |  |  |  |
| Объемный коэффициент, д. ед. |  |  |  |
| Температура насыщения парафином, гр. С |  |  |  |
| Температура застывания, гр. С |  |  |  |
| Массовое содержание, % | серы |  |  |  |
|  | смол |  |  |  |
|  | асфальтенов |  |  |  |
|  | парафинов |  |  |  |
|  | солей |  |  |  |
|  | воды |  |  |  |
|  | мехпримесей |  |  |  |
| Классификация нефти |  |  |  |

Таблица 9 к отчету по построению геологической модели

Результаты испытаний и исследований скважин

| Продук-тивный пласт | № СКВ. | Кровля подошва продуктивного пласта (в абс.отм.с учетом искривления), м | Интервал опробо-вания глубина, м абс.отм | Способ вскрытия пласта (тип перфоратора, количество отверстий на 1 м или КИИ) | Диаметр штуцера (диафрагмы), мм динамическиЙ уровень, м | Фактическое время непрерывной работы, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Депрессия, МПа | Дебит нефти, куб. м/сут | Газосодержание нефти, куб. м/сут | Дебит воды | Дебит газа, тыс. куб.м/сут конденсата, куб.м/сут | Коэффициент продуктивности, куб. м сут*МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб.м/сут | При динамическом уровне, куб.м/сут |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 12 | 13 |

Таблица 10 к отчету по построению геологической модели

Запасы углеводородов, состоящие на балансе

| Название документа | № протокола, дата утверждения | Пласт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Геологические запасы, тыс. т | КИН, д. ед. | Извлекаемые запасы, тыс. т |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |

Таблица 11 к отчету по построению геологической модели

Сводная таблица подсчетных параметров запасов нефти и растворенного газа

| Пласт | Зона | Категория запасов | Площадь нефтенос-ности, тыс. кв. м | Средняя эффективная нефтенасы-щенная толщина, м | Объем нефтенасы-щенных пород, тыс. куб. м | Коэффициент пористости, д. ед. | Коэффициент нефтенасы-щености, д. ед. | Пересчет-ный коэф-фициент, д. ед. | Плот-ность нефти, г/куб, см | Начальные балансовые запасы нефти, тыс. т | Газовый фактор, куб. м/т | Начальные балансо-вые запасы растворен-ного газа, млн. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица 12 к отчету по построению геологической модели

Сводная таблица подсчетных параметров запасов свободного газа

| Пласт | Зона | Категория запасов | Площадь газонос-ности, тыс. кв. м | Средняя эффектив-ная газонасы-щенная толщина, м | Объем газонасы-щенных пород, тыс. куб. м | Коэффици-ент пористости, д. ед | Коэффициент газонасы-щенности, д. ед. | Начальное пластовое давление, МПа | Пластовое давление на дату подсчета, МПа | Поправка на темпера-туру | Поправка на отклонение от закона Бойля-Мариотта | Началь-ные балан-совые запасы свобод-ного газа, млн. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица 13 к отчету по построению геологической модели

Структура геологических запасов месторождения

| Пласт | Доля запасов от общих |
| --- | --- |
|  | Категория | Зона | Нефтенасыщенная толщина, м | Проницаемость, мкм2 |
|  | В | С1 | С2 | ЧНЗ | ВНЗ | ГНЗ | 0-4 | 4-8 | 8-12 | >12 | 0.001-0.005 | 0.005-0.015 | 0.015-0.050 | 0.050-0.250 | 0.250-1 |
| 1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.3.1 | 2.3.2 | 2.3.3 | 2.3.4 | 2.4.1 | 2.4.2 | 2.4.3 | 2.4.4 | 2.4.5 |

Таблица 14 к отчету по построению геологической модели

Сопоставление величин подсчетных параметров и запасов нефти, принятых в настоящем отчете и по предыдущему подсчету

| Пласт | Категория | Вариант подсчета запасов | Площадь нефтенос-ности, тыс. кв. м | Средняя нефтенасы-щенная толщина, м | Объем нефтенасы-щенных пород, тыс. куб. м | Коэффициент пористости, д. ед | Коэффициент нефтенасы-щенности. д. ед. | Пересчетный коэффициент, д. ед. | Плотность нефти, г/куб. см | Начальные балансо-вые запасы нефти, тыс. т | Изменение представ-ленных запасов нефти к подсчитан-ным ранее, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | настоящий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прежний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15 к отчету по построению геологической модели

Выполненный комплекс геофизических исследований скважин

| № | № | Методы ГИС | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| № | СКВ | ПС | АМ = 0.5 | АО = 0.45 | АО = 1.05 | АО=2.25 | АО=4.25 | АО=8.5 | Микро-зонды | Кавер-номер | Резисти-виметр | ГК | НК | ИК | БК | МБК | АК | ГГК |  |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 4 |

В случае если число скважин более 100 данные приводятся по разведочным скважинам.

Таблица 16 к отчету по построению геологической модели

Сведения об освещенности керном продуктивного пласта и объемах выполненных работ

по анализу кернового материала

| Пласт | Количество скважин, шт | Толщина продуктивного пласта, м | Проходка с отбором керна, м | Вынос керна, м | Освещенность керном, % | Количество определений по образцам керна, шт | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общее | продук. части | общая | эффект. | нефте-насыщ. | газона-сыщ. |  |  | общей толщины | нефтегазона-сыщенной части | порис-тости | прони-цаемости | оста-точной воды | гран. сос-тава |  |
| 1 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9 |

Таблица 17 к отчету по построению геологической модели

Результаты статистической обработки петрофизических анализов керна

| Пласт | Варианты стат. обработки | Петрофизические параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пористость, д. ед. | Проницаемость, мД | Остаточная водонасыщенность, д. ед. |
|  |  | среднее | диапазон | число образцов | среднее | диапазон | число образцов | среднее | диапазон | число образцов |
|  |  |  | от | до |  |  | от | до |  |  | от | до |  |
|  | Все образцы керна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборка по коллекторам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Таблица 18 к отчету по построению геологической модели

Основные петрофизические  зависимости и алгоритмы для определения ФЕС

| Пласты/группы пластов |  |
| --- | --- |
| петрофизические уравнения и граничные значения параметров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aпc, гр | для газа |  |  |  |
|  | для нефти |  |  |  |
| Кп гр, % | для газа |  |  |  |
|  | для нефти |  |  |  |
| Кпр гр, мД | для газа |  |  |  |
|  | для нефти |  |  |  |
| Rп, гр, Омм |  |  |  |
| Кп = f(Aпc) |  |  |  |
| Кп = f(T) |  |  |  |
| Кп = f() |  |  |  |
| Кпр = f(Кп) |  |  |  |
| Рп = f(Кп) |  |  |  |
| Кв = f(Pн) |  |  |  |
| Wв=f(Rп) |  |  |  |
| Константы |
| Rв, Омм |  |  |  |
| Св, г/л |  |  |  |
| tпл, гр.С |  |  |  |
| T ск, мкс/м |  |  |  |
| T ж, мкс/м |  |  |  |
| ск, г/см3 |  |  |  |
| ж, г/см3 |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. журнал геологической модели

Таблица 1 к журналу геологической модели

Лист использованных для построения или сопровождения модели данных

| Данные (наименование) | Источник данных | Дата внесения в модель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 2 к журналу геологической модели

Лист процедур проверки данных

| Данные (наименование) | Качество исходных данных соответствует требованиям: да/нет | Причина несоответ-ствия | Проверил | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 3 к журналу геологической модели

Лист корректировки данных

| Данные (наименование) | Исправления (описать модификации) | Условия модификации | Корректировал | Дата коррек-тировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 4 к журналу геологической модели

Лист создания геологической модели

| Наименование | характеристики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Размерность по горизонтали |  |
| Размерность по вертикали |  |
| Разломы (есть/нет) |  |
| Однородная сетка (да/нет) |  |
| Однородная сетка (если да, то шаг/если нет, то диапазон шага) |  |
| Общее кол-во ячеек в модели |  |
| Методы распределения свойств |  |
| Выполнил |  |
| Дата выполнения |  |

Таблица 5 к журналу геологической модели

Лист сопровождения геологической модели

| Наименование изменений | Внес изменения | Дата внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АКТ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ЭКСПЕРТИЗУ

| Корпоративный научно-технический центр (КНТЦ) ОАО «НК «РН» | …… «____________________________» (оранизация-исполнитель) Реквизиты: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

передачи результатов геологического моделирования

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта моделирования, наименование месторождения)

_____________________________________________________________________________________

на экспертизу в рамках работ по Договору № ___________ от «____» ___________ 2_____г. «________________________________________________________»

(наименование Договора)

г.Москва 								«_____» ___________ 20___г.

Настоящий Акт составлен о том, что представитель … «___________________________________»

(организация-исполнитель)

передает, а представитель КНТЦ ОАО «НК «РН» принимает на экспертизу следующие материалы:

- ……

- …….

| От Корпоративного научно-технического центра (КНТЦ) ОАО «НК «РН» Материалы принял: _________________________ (должность) ______________ _______________ (подпись) (ФИО) | От ….. «____________________________» (организация-исполнитель) Материалы сдал: _________________________ (должность) ______________ ________________ (подпись) (ФИО) |
| --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Таблица 1 к перечню данных

Перечень данных, необходимых к представлению для 
проведения экспертизы геологической модели

| № п/п | СПИСОК ДАННЫХ | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Схемы корреляции отражающих горизонтов и границ пластов | формат векторной графики |
|  | Список объектов геологической модели | Excel |
|  | Описание передаваемых данных в проекте. | Excel |
|  | Список скважин, (фонд) участвующих в построении модели объекта. Список скважин, исключенных из построения по каким-либо причинам с указанием этой причины. | Excel |
|  | Схема размещения кустов | графический формат |
|  | Координаты устьев скважин | Excel |
|  | Инклинометрия по скважинам исходная | исходный |
|  | Инклинометрия по скважинам рассчитанная | Excel |
|  | Выполненный комплекс ГИС с датой каротажа (исходный) | Excel |
|  | Сшитый и увязанный комплекс ГИС | LAS |
|  | Результаты обработки и интерпретации данных ГИС | Excel,LAS |
|  | Результаты интерпретации данных сейсморазведки |  |
|  | Петрофизические зависимости для всех подсчетных объектов | Excel, Word |
|  | Граничные значения параметров для газа и нефти (Апс, Rп , Кп, Кпр, Кн, Кно, Кг) по объектам | Excel, Word |
|  | Модель переходной зоны | Excel (график+уравнение) |
|  | Данные по перфорации, результаты испытаний (опробований) | Excel |
|  | Данные по добыче | Excel |
|  | Поправки по скважинам и пластам | Excel |
|  | Границы пластов (кровля, подошва) по скважинам в относительных и абсолютных отметках | Excel |
|  | Границы коллекторов (кровля, подошва) по скважинам в относительных и абсолютных отметках | Excel |
|  | По каждой скважине и объекту: hобщ, hэф, hэф_неф, hэф_газ, Кп ср.взв. и Кпр ср. взв. по коллектору, нефти и газу; Кн, Кг | Excel |
|  | Абсолютная отметка ВНК, ГНК, ГВК по объектам в каждой скважине, схема обоснования контактов с указанием интервалов и результатов опробования | Excel |
|  | Средние отметки и диапазон изменения ВНК, ГНК, ГВК по каждому пласту | Excel |
|  | Концептуальная модель | графический формат, ASCII |
|  | Список неучтенных скважин при анализе газожидкостных контактов (изменения контактов при длительной разработке) | Excel |
|  | 2D-модель: Подсчетные планы (по кровле коллектора) по нефти и газу | графический формат |
|  | Карты 2D, которые были использованы при построении кубов параметров: Карты эффективных толщин (коллектора, нефтенасыщенного коллектора, газонасыщенного коллектора) пласта Карты коэффициента пористости по нефтенасыщенным и газонасыщенным коллекторам Карты проницаемости по нефтенасыщенным и газонасыщенным коллекторам Карты Кн, Кг Карты Кh | ASCII, графический формат |
|  | Координаты лицензионного участка, границ построения | TXT |
|  | Внешние и внутренние контуры ВНК, ГНК, ГВК | TXT |
|  | Полигоны зон замещения, зон выклинивания | TXT |
|  | Модель разрывных нарушения | TXT |
|  | Полигоны водоохранных и санитарно-защитных зон | TXT |
|  | Границы категорий запасов (по зонам и суммарные) | TXT |
|  | Структурные сейсмические карты по опорным горизонтам Структурные карты по кровле и подошве пласта Структурные карты по кровле и подошве коллектора Карты флюидных контактов | ASCII, графический формат |
|  | Сетка | Eclipse Grid keywords ASCII |
|  | Геологические кубы:литологического состава и/или песчанистости, пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности, газонасыщенности, нефтенасыщенности, высоты над флюидными контактами, объема ячеек | Eclipse, ASCII |
|  | Карты из 3D-модели: Карты эффективных толщин (коллектора, нефтенасыщенного коллектора, газонасыщенного коллектора) пласта Карты песчанистости пласта Карты расчлененности пласта Карты параметров Кп, Кпр по нефтенасыщенным и газонасыщенным коллекторам, а также карты Кн, Кг Карты линейных запасов по газонасыщенным и нефтенасыщенным коллекторам Карты Kh по нефти и газу. | ASCII, графический формат |
|  | ГСР, укрупненная сетка, ремасштабированные кубы | Eclipse ASCII, ГСР - Графика |
|  | Таблица значений эффективных толщин коллектора по данным скважин (общая, нефтенасыщенная, газонасыщенная) | Excel |
|  | Таблица значений средневзвешенных параметров коллектора (Кп, Кпр по пласту, нефте- и газонасыщенной части) по данным скважин | Excel |
|  | Таблица средневзвешенных значений Кн, Кг по скважинным данным | Excel |
|  | Таблица значений эффективных толщин коллектора по данным скважин из геологической модели (общая, нефтенасыщенная, газонасыщенная) | Excel |
|  | Таблица значений средневзвешенных параметров коллектора (Кп, Кпр по пласту, нефте- и газонасыщенной части) по скважинам из геологической модели | Excel |
|  | Таблица средневзвешенных значений Кн, Кг по скважинам из геологической модели | Excel |
|  | Таблица значений эффективных мощностей коллектора по скважинам из ремасштабированной модели (общая, нефтенасыщенная, газонасыщенная) | Excel |
|  | Таблица значений средневзвешенных параметров коллектора (Кп, Кпр по всему пласту, нефте- и газонасыщенной части) по скважинам из ремасштабированной модели | Excel |
|  | Таблица средневзвешенных значений Кн, Кг по скважинам из ремасштабированной модели | Excel |
|  | Проекты цифровых форматов, согласованные с Заказчиками |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Руководитель экспертной службы                                                  Заместитель начальника

ОАО «НК «РН»                                                                                УГГ КНТЦ по геологии

ОАО «НК « РН»

_______________ _____________                                                   ______________ ____________

(подпись) 	      (ФИО)                                                                                                            (подпись) 	      (ФИО)

«_____» ____________ 20__г.                                                             «_____» ____________ 20__г

(при необходимости)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №_______

по геологической модели  ________________________________________________________________________________

(наименование объекта, наименование месторождения)

переданной на экспертизу в УГГ КНТЦ ОАО «НК «РН»  «______» _____________ 20___г. от ______________________________________________________

(наименование организации-исполнителя, передавшей геологическую модель на экспертизу)

в соответствии с условиями п. ______ Календарного плана и п. ________ Геологического задания  к Договору №____________ от «_______» ______________ 20__г.

и принятой на основании Акта передачи № ________ от «______» __________ 20__г.

Разделы Экспертного заключения:

- Оценка наличия и соответствия представленной на экспертизу геологической модели и соответствующей документации требованиям Компании и Геологическому заданию

| ВЫЯВЛЕННОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ/ЗАМЕЧАНИЕ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | СРОК УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Оценка представленной табличной и текстовой информации

| ВЫЯВЛЕННОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ/ЗАМЕЧАНИЕ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | СРОК УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Оценка концептуальной модели

| ВЫЯВЛЕННОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ/ЗАМЕЧАНИЕ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | СРОК УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Оценка структурных построений

| Выявленное несоответствие/замечание | Заключение | Срок устранения замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Оценка параметрических построений

| Выявленное несоответствие/замечание | Заключение | Срок устранения замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Оценка соответствия начальных геологических запасов

| Выявленное несоответствие/замечание | Заключение | Срок устранения замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Оценка соответствия геологической модели и ремасштабированной модели (при наличии)

| Выявленное несоответствие/замечание | Заключение | Срок устранения замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Срок повторного представления геологической модели на экспертизу:

До «______» _____________ 20___г.

Экспертизу провел от КНТЦ:

______________________________________________________________

(должность)

___________________ __________________________________________

(подпись) 		           (ФИО)

«______» ____________ 20___г.

Экспертизу провел от ЭС ( при необходимости):

______________________________________________________________

(должность)

_________________________ ____________________________________

(подпись) 		           (ФИО)

«______» ____________ 20___г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОТЧЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ

_________________________

(должность)

……. «___________________»

(наименование организации)

_______________ __________

(подпись) 	        (ФИО)

«_____» ____________ 20___г.

ОТЧЕТ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ

в соответствии с Экспертным заключением №________ от «______» ____________ 20____. специалистов УГГ КНТЦ ОАО «НК «РН»

по геологической модели  ________________________________________________________________________________

(наименование объекта, наименование месторождения)

переданной на экспертизу в УГГ КНТЦ ОАО «НК «РН»  «______» _____________ 20____г. от ______________________________________________________

(наименование организации-исполнителя, передавшего геологическую модель на экспертизу)

в соответствии с условиями п. ______ Календарного плана и п. ________ Геологического задания  к Договору №____________ от «_______» ______________ 20___г.

| № П/П | ВЫЯВЛЕННОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ/ЗАМЕЧАНИЕ | ПОВЕДЕННОЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ | ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕННОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ/ ОБОСНОВАНИЕ ОТСУТСТВИЯ КОРРЕКТИРОВКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Замечания устранил:

_________________________________________

(должность)

___________________ _____________________

(подпись) 		             (ФИО)

«______» ____________ 20____г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

| Заместитель начальника УТР КНТЦ по гидродинамическому моделированию ОАО «НК «РН» _______________ ___________________ (подпись) (ФИО) «_____» ____________ 20___г. | Заместитель начальника УГГ КНТЦ по геологии ОАО «НК «РН» _______________ ____________ (подпись) (ФИО) «_____» ____________ 20___г. |
| --- | --- |

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ по созданию геологической модели

Настоящим подтверждаем, что  _________________________________________________

(наименование организации-исполнителя, передавшей геологическую модель)

передала,  а  КНТЦ ОАО «НК «РН»  в результате проведения экспертной

оценки принял   _________________на сопровождение________________________________

(если цель передачи иная – то указать)

геологическую модель _____________________________________________________________

(наименование объекта, наименование месторождения)

_________________________________________

(должность специалиста, выполнившего экспертизу геологической модели)

___________________ _____________________

(подпись) 		               (ФИО)

_________________________________________

(должность специалиста, ответственного за сопровождение геологической модели)

___________________ _____________________

(подпись) 		               (ФИО)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. АКТ О ПОЭТАПНОМ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ_______________________

(наименование этапа

геологического моделирования)

По результатам рабочего совещания по  этапу создания геологической модели  от «______»____________ 20____г. специалистов УГГ КНТЦ ОАО «НК «РН» и специалистов ____________________________________________________________

(наименование организации-исполнителя)

в соответствии с условиями п. ______ Календарного плана и п. ________ Геологического задания  к Договору №____________ от «_______» ______________ 20___г.

| Выявленное несоответствие/замечание | Заключение | Срок устранения замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

считать этап ________________________________________________________________

(результат)

Специалист УГГ КНТЦ:                                                       Специалист _______________________

(наименование организации-исполнителя)

________________________________                                    ________________________________

(должность)                                                                                                                                     (должность)

_______________ _________________                                   ________________________________

(подпись) 		             (ФИО)                                                                   (подпись) 		             (ФИО)

«______» ____________ 20____г.                                           «______» ____________ 20____г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1

Таблица регистрации изменений

| ВЕРСИЯ | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | ДАТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ | РЕКВИЗИТЫ УТВЕРДИВШЕГО ДОКУМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ (ВРЕМЕННОЕ). ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ НА СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

Таблица 1

Ссылки на нормативные документы Компании в стадии разработки и согласовании

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | СТАТУС ДЕЙСТВИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | № П4-02 С-005 Стандарт «О порядке разработки Геологического задания на построение геологических моделей» | На согласовании | Стандарт определяет порядок разработки геологического задания на построение геологических моделей |
| 2 | № П4-02 С-003Стандарт «О порядке управления научно - технологическими работами» | На саогласовании | В стандарте описываются основные принципы формирования, корректировки и выполнения плана НТРКомпании |

# Footnotes

Внутренняя структура файлов согласовывается при составлении геологического задания (см. Стандарт Компании № П4-02 С-005 «О порядке разработки Геологического задания на построение геологических моделей»)

Для подсчета/пересчета запасов

# Text boxes

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА

МЕТОДОЛОГИЧЕС-КИЕ ОСНОВЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

ПРИЛОЖЕНИЯ К СТАНДАРТУ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ